## Slide 1: 基于2D激光测距模块的2D slam算法
姓名：任冠雄
指导教师：米红波

## Slide 2: 目录
选题依据及研究综述
课题的基本内容
课题的重点、难点及创新点
论文提纲
进度安排及可行性分析

## Slide 3: 选题依据及研究综述
选题依据
随着室内移动机器人应用的兴起，移动机器人该如何进行定位呢？
SLAM（simultaneous localization and mapping），即时定位与地图构建，机器人在自身位置不确定的条件下，在未知环境中创建地图，利用地图进行自主定位和导航。
研究综述
使用2D测距模块、里程计和陀螺仪传感器进行数据采集，集成opencv库、栅格直线算法和里程计推算定位算法，结合进程间的socket通信，实现机器人的定位推算和地图构建。

## Slide 4: 课题的基本内容
  采集2D激光测距模块数据并解析传感器数据。使用Bresenham直线算法绘制单帧地图，使用opencv库将地图以图片形式呈现。
  使用里程计推算定位算法，建立模型，根据里程计左右轮脉冲以及时间戳这三个信息推算机器人的位置推算出来，最终得到实时的机器人坐标值(x , y)和机器人朝向角theta值。
  分别编写底盘程序和绘图程序：实现机器人的移动控制，并分别集成里程计推算socket定位算法和单帧地图绘制算法，底盘程序与绘图程序使用socket通信，实时更新机器人定位和地图。
  开放端口与其他客户TCP通信，实现客户端对机器人的控制和机器人地图上传客户端，在客户端进行地图显示。

## Slide 5: 课题的重点、难点及创新点
  重点
  Bresenham画直线算法，
  里程计推算定位算法
  进程间的socket通信。
  创新点
  同时使用2D激光测距模块、里程计、和陀螺仪多个传感器进行建图，结合传感器建图时的优点，弥补单个传感器建图的不足之处。因此多传感器融合的slam研究具有重要意义。
  难点
  Bresenham画直线算法
  里程计推算机器人定位算法。

## Slide 6: 论文提纲
1 SLAM系统传感器选择
  1.1 2D激光测距模块
  1.2 里程计
  1.3 陀螺仪
2 绘图程序设计
  2.1 2D激光测距模块数据解析
  2.2 Bresenham画直线算法及单帧激光地图创建
  2.3结合机器人位置信息进行全图更新
3 底盘程序设计
  3.1上位机与机器人底盘通信协议
  3.2里程计推算定位算法
  3.3 机器人移动控制
4 通信系统设计
  4.1上位机与机器人底盘间通信
  4.2绘图程序与底盘程序间通信
5调试结果分析

## Slide 7: 进度安排及可行性分析
进度安排
可行性分析
  基于多传感器融合的 SLAM算法是移动机器人领域的重点。国内2D slam技术已成熟，相关资料非常丰富，对于算法设计有很大的帮助。SLAM系统需要主要传感器包括激光测距传感器、里程计（计算两个主动轮移动路程）和陀螺仪（计算机器人转动角度）。这些传感器的使用和数据解析都是开源的，这样就不需要花时间进行相关传感器的使用学习。
1月25日-1月底
论文题目申请
1月31日~2019年3月初开学
查阅资料，编写开题报告，编写程序实现基本功能。
2019年3月初~2019年3月底
优化算法功能，完善算法，设计修改。
2019年5月后
完成设计，准备答辩。
2019年4月初~2019年4月底
撰写论文。